| 1. Общие данные. Введение. Разработка проекта территориального планирования “Генеральный план сельского поселения Старосуллинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан” выполнена по заданию Администрации муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан в соответствии с муниципальным контрактом №0101300033314000008 от 09 июня 2014 года. Цель работы Формирование стратегии и приоритетов устойчивого развития территории Старосуллинского сельсовета муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан в свете новых подходов, направленных на обеспечение улучшения условий жизни населения при соблюдении необходимого баланса в использовании природных ресурсов. Основные задачи - Определение направлений территориального развития населенного пункта; - Установление границ функциональных зон с увеличением территорий индивидуального жилищного строительства; - Предложения по увеличению территорий зеленых насаждений общего пользования. При разработке проекта территориального планирования был проведен комплексный анализ: - исходных данных для планирования, - современного состояния территории сельсовета, проблем и направлений ее комплексного развития, - предшествующей градостроительной документации. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | №23(2)/14 - ГП |
|  |  |  |  |  |  | Муниципальный контракт № 0101300033314000008 от 09.06.2014 г. |
| Изм | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |
| Разработали | Даутова В.М. |  |  | Проект территориального планирования «Генеральный план сельского поселения Старосуллинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан». | Стадия | Лист | Листов |
|  | Минязев М.А. |  |  |  | ГП | 3 | 93 |
|  | Ахметзянов Д.А. |  |  |  |  |  |  |
|  | Афлятунов Р.Р. |  |  |  | МУП «Архитектура и градостроительство» муниципального района Белебеевский район РБ |
| ГАП | Даутова В.М. |  |  |  |  |
| ГИП | Ахметзянов Д.А. |  |  |  |  |

В процессе работы рассмотрены варианты дальнейшего территориального развития населенного пункта, разработаны проектные предложения по функциональному зонированию территории сельсовета, развитию его архитектурно – планировочной и транспортной структуры, инженерной подготовке, инженерному обеспечению.

Основные показатели по проекту

За исходный год на момент обследования при разработке генерального плана принят 2014 год. Проект генерального плана выполнен на срок первой очереди строительства – 2024 год, расчетный срок - 2034 года.

Площадь сельского поселения Старосуллинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район в существующих границах – 7724,64 га. Земли населенных пунктов – 319,07 га.

Таблица 1.Площадь населенных пунктов

Старосуллинского сельского поселения в существующих границах

|  | СТАРОСУЛЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | Площадь территории (га) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 319,07 |
| 1 | с. Старые Сулли | 170,55 |
| 2 | с. Новые Сулли | 148,52 |

Площадь территории населенных пунктов сельского поселения Старосуллинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район в проектных границах – 341,08 га.

Таблица 2. Площадь населенных пунктов

Старосуллинского сельского поселения в проектных границах

|  | СТАРОСУЛЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | Площадь территории (га) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 341,08 |
| 1 | с. Старые Сулли | 171,45 |
| 2 | с. Новые Сулли | 169,63 |

Численность населения в сельском поселение на 2014 год – 656 чел.

Таблица 3. Численность населения на 2014 год

Старосуллинского сельского поселения

|  | СТАРОСУЛЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | Численность населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 656 |
| 1 | с. Старые Сулли | 344 |
| 2 | с. Новые Сулли | 312 |

Расчетная численность населения  на 2034 год – 848 чел.

Таблица 4. Расчетная численность населения на 2034 год

Старосуллинского сельского поселения

|  | СТАРОСУЛЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | Численность населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 848 |
| 1 | с. Старые Сулли | 392 |
| 2 | с. Новые Сулли | 456 |

Проектные предложения генерального плана выработаны с учетом следующих норм и правил:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 21.07.2014).

- СП 42.13330.2011 “СНиП 2.07.01-89* “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция”  № 820 от 28.12.2010 г.

-  Республиканские нормативы  градостроительного проектирования Республики Башкортостан “Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан”, утвержденных Постановлением Правительства РБ №153 от 13.05.2008 г.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 21.07.2014).

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 28.06.2014).

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 21.07.2014).

- СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 “Санитарно – защитные зоны и санитарная  классификация предприятий, сооружений и иных объектов”.

- СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*.

- СНиП 11.04-2003  “Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждения градостроительной документации”.

- Федеральный закон “Об охране окружающей среды” №7-ФЗ (ред. от 12.03.2014) от 10.01.2002 г.

- Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 28.12.2013, с изм. от 23.06.2014) "О недрах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014).

- Закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений, городских округов, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ №244 от 26.05.2011г.

- СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- Другие законодательные и нормативные документы, положения которых регламентируют градостроительную деятельность на территории муниципальных образований.

Использованные исходные материалы

Графические материалы:

-    Топографическая основа М 1:2000 (в электронном виде),

Текстовые материалы:

- Материалы, представленные Администрацией муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан.

2. Анализ современного состояния.

2.1. Природные условия.

Климат. Климатическая характеристика приводится по м/ст Аксаково по данным ТСН «Климат Республики Башкортостан» и СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 275).

По природно-климатическим условиям территория расположена в Предуральской степной зоне. Климат территории континентальный, характеризующийся длительным периодом отрицательных температур, суровостью зимы, большими амплитудами колебаний температуры, недостаточной увлажненностью. Весна и осень сопровождаются частыми понижениями температуры с поздними весенними и ранними осенними заморозками.

Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность при безоблачном небе 5867Мдж/м2, продолжительность солнечного сияния 1850-1820 ч.

Тепловой режим. Среднегодовая температура воздуха +2,2оС. Средняя температура января, самого холодного месяца зимы, достигает –14,5°, средняя температура июля +18,1°. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет –47о, абсолютная максимальная +37о.

Устойчивые морозы наступают в середине ноября и прекращаются в конце марта. Число дней с наиболее сильными морозами на всей территории района достигает в среднем 1,4 дня с температурой менее –30оС и 15 дней с температурой менее –20оС.

Максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 143см, раз в 50 лет – 198см.

Влажностный режим. Территория района относится к зоне достаточного увлажнения. За год выпадает в среднем 525мм осадков, причем основная часть в теплый период – 360мм, однако бывают годы, когда в весенне-летний сезон осадки не выпадают в течение 2-3-х месяцев, в результате чего возникают засухи.

Максимальный суточный максимум осадков 50мм.

В холодный период сильные снегопады и редкие оттепели обусловливают довольно мощный снежный покров (ноябрь–апрель), достигающий к концу зимы 40см высоты. Вес снежного покрова на 1м2 горизонтальной поверхности, возможный 1 раз в 5 лет составляет 203кг, в 50 лет – 302кг. Полностью снег сходит в конце апреля.

Средняя относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 79%., наиболее теплого – 68%.

Ветровой режим. На рассматриваемой территории в течение всего года преобладают ветры южного и юго-западного направлений, особенно в зимний период. Среднегодовая скорость ветра – от 3,5 до 4,2м/с. южных и юго-западных направлений, 2,6м/сек. – северных и северо-восточных.

Повторяемость сильных ветров (более 15м/сек.) в течение года составляет 0,06% от общего числа случаев, наблюдаются в холодное время года и чаще всего с метелями при преобладающих ветрах. Скорость ветра, возможная 1 раз в 100 лет составляет 22м/сек., 1 раз в 5 лет – 17м/сек.

Опасные погодные явления представлены грозами, метелями и туманами.

Грозы. Сильные ливни обычно сопровождаются грозами, иногда градом. Особенно большая повторяемость гроз наблюдается в июле. Среднее число дней с грозой – 25.

Метели. Среднее число дней с метелью – около 40, преимущественно южных направлений, наиболее часто метели отмечаются на открытых незалесенных территориях. Сильные метели наиболее часто отмечаются на открытых к западу частях склонов. Преобладают метели южного и юго-западного направлений с силой ветра 6-13м/сек. Повторяемость сильных метелей в среднем наблюдается 1-3 раза в году. Максимальный объем снегопереноса более 400м3/пог.м.

Туманы. Среднегодовое число дней с туманом колеблется по территории – около 30, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа. Продолжительность туманов в среднем за год колеблется по территории от 30-40 часов.

Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент (ГТК), значение ГТК менее 0,6 – 0,7 характеризуют очень засушливую обстановку, которая в сочетании с ветром создает суховейные явления, пагубно влияющие на сельскохозяйственные культуры. Среднее число дней с суховеями средней интенсивности достигает 5-7дней.

Климатические условия для строительства. По климатическому районированию территории республики Башкортостан для строительства, разработанному на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней месячной относительной влажности воздуха в июле, Ермекеевский административный район РБ относится к 3-му климатическому району. Расчетная температура для проектирования отопления – -34оС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода 215дней.

Климатические условия для сельского хозяйства благоприятны -  территория хорошо обеспечена теплом (131день с температурой выше +10 оС); значение гидротермического коэффициента – 1,0, т.е. количество осадков равно испарению (агроклиматический район – теплый, но засушливый).

Сочетание природно-климатических факторов (количество осадков и температура) определяют состояние и объем производства основных видов продукции растениеводства.

Геологическое строение. Территория района расположена в равнинной части РБ и соответствует восточной окраине Русской платформы. В платформенной области на кристаллическом фундаменте  полого залегают осадочные толщи рифея и палеозоя.

Кристаллический фундамент архейско-раннепротерозойского возраста сложен преобладающими кристаллическими сланцами (гранулитами), гнейсами, анфиболитами, а также метоморфизованными интрузивными породами кислого и основного состава.

Рифейский осадочный чехол слагают песчаники, сланцы, доломиты, алевролиты, известняки и эффузивы основного состава.

Палеозойский осадочный чехол образован породами преми, залегающими после длительного перерыва и размыва на отложениях рифейского комплекса и породах кристаллического фундамента.

Пермские отложения представлены песчаниками, глинами, мергелями, известняками, доломитами, алевролитами и конгламератами.

Инженерно-геологические условия. Территория в целом благоприятна для градостроительного освоения, за исключением крутых склонов водоразделов, оврагов и закарстованных участков. Глубина залегания грунтовых вод обычно превышает 10м, на пологих склонах – 5м, в долинах рек – 1-5м. Амплитуда колебания уровня вод до 3м.

Гидрографическая сеть. По территории сельского поселения протекает сеть малых рек, в т.ч. река Мордовские Сулли и река Татарские Сулли. Водный режим характеризуется весенним половодьем (60-70% годового стока), продолжающемся 2-3 месяца, летней меженью (от 10 до 30% годового стока), прерываемой паводками, и зимней меженью (не превышает 10-15% годового стока). Амплитуда колебаний максимальных весенних уровней - 2-6м.

Зимняя межень характеризуется устойчивым ледоставом продолжительностью от 145-150 дней. Толщина льда в марте достигает от 35-40 см до 85см, мелкие реки полностью промерзают. Летная межень маловодна. Реки с малыми площадями водосбора летом пересыхают, зимой перемерзают.

Ежегодно реки выносят свыше 3,7млн.тонн наносов, наименьшими наносами отличаются горные реки залесенных и закарстованных территорий (10тонн с 1кв.км.). На участках территорий, где залесенность и увлажненность снижаются сток твердых наносов достигает 40-50тонн на 1кв.км. В результате происходит заиливание или изменение основного русла рек.

В сельском поселении находятся множество родников.

Ландшафт. Район расположен в юго-западной части республики на Бугульминско-Белебеевской возвышенности, имеющей плоскую платообразную вершинную поверхность, четко выраженные, местами ступенчатые, крутые склоны. Высота местности над уровнем моря колеблется в пределах 200-300м. Рельеф района характеризуется большой расчлененностью и сложностью форм.

По характеру природного ландшафта район принадлежит типично лесостепной на севере и южной лесостепной зоне. Сохранность природных ландшафтов - около 20%. Основные лесные массивы расположены в северной части территории, преобладают березовые и осиновые леса на месте широколиственных лесов.

Под сельскохозяйственными угодьями занято более 80% земель сельского поселения. Почвы территории – черноземы выщелоченные и карбонатные, серые и темно-серые лесные. Сельскохозяйственные земли подвергаются деградации, основными факторами деградации почвенного покрова являются уклоны местности, составляющие более 5-100 и процессы водной и ветровой эрозии, а также углублением пахотного слоя, что приводят к уменьшению содержания гумуса.

Для предотвращения дальнейшей деградации почв, подверженных активной эрозии, они должны быть выведены из пахотного использования и рекультивированы путем залужения. Компенсация потери гумуса происходит за счет корневых остатков сельскохозяйственных растений и многолетних трав. В качестве противоэрозионных агротехнических приемов предусматривается плоскорезная обработка почвы поперек склона.

Помимо водной и ветровой эрозии, территория подвержена таким экзогенным геологическим процессам, как гипсовый карст, а также оползни на крутых склонах речных долин и речная береговая эрозия.

Лесные ресурсы. В лесах преобладают мягколиственные насаждения – 67%, хвойные – 21%, насаждения твердолиственных пород – 2%. Главными лесообразующими породами являются береза, осина, сосна, липа.

Минерально-сырьевые ресурсы. Месторождения полезных ископаемых района немногочисленны и связаны с палеозойскими и кайнозойскими породами. Наиболее значительными среди них являются месторождения нефти и попутного газа. Имеется несколько мелких месторождений строительных материалов, ряд других залежей легкоплавких глин и суглинков, пригодных для кирпичного производства. Для удовлетворения потребности строительства в районе имеются месторождения извести, песчано-гравийной смеси.

2.2. Современная планировочная организация территории.

Сельское поселение Старосуллинский сельсовет находится в северной части Ермекеевского района и граничит с сельскими поселениями Усман-Ташлинский, Кызыл-Ярский, Ермекеевский, Суккуловский сельсоветы муниципального района Ермекеевский район. В состав поселения входят два населенных пункта: с. Старые Сулли, с. Новые Сулли. Административным центром муниципального образования является с. Старые Сулли, которое находится в 16 км от райцентра село Ермекеево, в 68 км от города Октябрьский, в 64 км от города Туймазы, в 61 км от города Белебей и в 216 км от столицы Республики Башкортостан  - г. Уфы.

Автомобильная связь с населенными пунктами сельского поселения Старосуллинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район осуществляется по дороге регионального назначения Октябрьский-Ермекеево-Приютово, Белебей-Ермекеево.

Селитебная территория населенных пунктов поселения сформирована одной – двумя улицами, вдоль которых по сторонам расположены личные подсобные хозяйства. Жилой фонд в основном представлен 1-2 квартирными деревянными домами усадебного  типа, реже  кирпичными  домами.

Общественный центр сельского поселения Старосуллинский сельсовет сформирован в административном центре муниципального образования –                   с. Старые Сулли, и представлен объектами: административное здание совмещенное с фельдшерско – акушерским пунктом, сельская библиотека, детская игровая площадка,  пункт сбора молока, общая образовательная школа на 95 мест, сельский дом культуры, две торговые точки, мечеть. В с. Новые Сулли функционирует две торговые точки, фельдшерско – акушерский пункт, сельская библиотека, сельский клуб, Новосуллинский филиал Ермекеевской СОШ на 108 мест.

Коммунально  –   складские  здания  (фермы,  зерносклады)  расположены  в с. Старые Сулли и с. Новые Сулли. На территории с. Старые Сулли функционируют предприятие ООО «УРАЛ», в с. Новые Сулли  предприятие ООО «Новые Сулли».

Крупные лесные массивы, прилегающие к территориям сел, могут рассматриваться как рекреационная территория отдыха для жителей и развития паркового туризма.

2.3. Социально – экономическое развитие.

Ведущими отраслями экономики сельского поселения Старосуллинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район являются сельское хозяйство, фермерство и общественное питание.

Сельское хозяйство поселения специализируется на производстве зерновых культур, в молочно – мясном животноводстве, птицеводстве и пчеловодстве.

Проблемы развития района во многом связаны с внешними условиями и факторами развития – отсутствии инвестиций, модернизации действующих предприятий, развития новых производств, в т.ч. аграрно – промышленного комплекса (переработки молока, мяса, зерновых культур, дерева и т.д.), освоения залежей местного сырья для производства строительных материалов, развития сферы услуг туристско – рекреационного направления.  Только данные направления предотвратят негативные процессы жизни сельского поселения  - депопуляции, сокращение трудовых кадров, неразвитость системы общественного обслуживания.

2.4. Историко-культурный потенциал.

К объектам историко-культурного наследия (памятники истории и культуры) относятся объекты недвижимого имущества, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительного искусства. К числу памятников относятся отдельные объекты культурного наследия, архитектурные ансамбли и градостроительные комплексы, исторические поселения (включая исторические города и историко-культурные местности). В настоящее время на территории сельского поселения Старосуллинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район не выявлены объекты историко-культурного наследия.

2.5. Инженерно – транспортная инфраструктура.

2.5.1.  Транспортная инфраструктура.

Сельское поселение Старосуллинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район находится в северной части Ермекеевского района, у западной границы Республики Башкортостан.

Автомобильная связь сельского поселения Старосуллинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район осуществляется по дороге республиканского значения Белебей-Ермекеево-Приютово с железнодорожной станцией и с райцентром соседнего Белебеевского района. Участок этой дороги, проходящий в границах района протяженностью 45,0 км, имеет III-IV техническую категорию. Автодорога межрайонного значения Октябрьский-Ермекеево III технической категории,  проходящая  вдоль населенных пунктов, обеспечивает связь с соседним районом – Туймазинским.  Связь с селом Рятамак по автодороге районного значения IV технической категории.

Внешние дороги имеют  твердое покрытие (асфальтовое), по которым организовано маршрутное автобусное сообщение  до населенных   пунктов – с.Старые Сулли и с. Новые  Сулли.

В административном центре сельского поселения – с. Старые Сулли имеют асфальтобетонное покрытие проезжей части ул. Центральная - протяженностью 0,94 км и ул. Школьная - 0,37 км. Также имеется асфальтобетонное покрытие проезжей части в с. Новые Сулли по ул. Центральная - протяженностью 1,84 км и ул. Каран - 0,96 км. Остальные улицы деревень - либо грунтовые, либо имеют щебеночное покрытие. Все центральные улицы населенных пунктов пересекаются с выходами на внешние направления.

2.5.2. Инженерная  инфраструктура.

Водоснабжение.  Централизованная система водоснабжения имеется не во всех населенных пунктах Старосуллинского сельсовета муниципального района Ермекеевский район РБ, в с. Новые Сулли централизованная система водоснабжения отсутствует, источником водоснабжения населенного пункта являются колодцы, скважины. Обеспеченность централизованным водоснабжением с. Старые Сулли составляет около 63%, в остальной части населенного пункта источником водоснабжения являются колодцы, скважины.

По состоянию на 01.01.2013г. в Старосуллинском сельсовете муниципального района Ермекеевский район РБ получают воду от центрального водопровода  292 человек, т.е. 43% от общего числа жителей сельсовета. Согласно муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Ермекеевский района Республики Башкортостан на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» в период 2014-2020 годов планируется осуществить строительство локальных водопроводов в с. Старые Сулли.

Канализация.  Централизованная система канализации отсутствует. Сбор сточных  вод осуществляется в выгребные ямы.

Теплоснабжение.  Большая часть жилой застройки имеет индивидуальное отопление от отопительных котлов, работающих в основном на газовом топливе.

Газоснабжение. Газоснабжение потребителей района проектирования осуществляется на базе природного и сжиженного углеводородного газа. Подача газа в населенные пункты осуществляется по существующим газопроводам высокого давления 6-12 кгс/см2 (0,6-1,2 МПа) с последующим понижением давления в ГРП с двумя выходами - среднего и низкого давлений.

Основными потребителями газа являются:

-	котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р < 0,3 МПа

-	жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов, установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р < 0,003 МПа.

Электроснабжение.  Электроснабжение потребителей населенного пункта осуществляется от энергосистемы ПО Белебеевские электрические сети ООО “Башкирэнерго”. Потребители получают электроэнергию непосредственно от КТП (10/0,4 кВ). Распределительная сеть имеет воздушно – кабельное исполнение.

Телефонная связь. Обеспечение потребителей телефонной связью производится от АТС, расположенных в обоих селах. Распределительная сеть построена по шкафной системе с элементами прямого питания.

3. Проектные предложения.

3.1. Проектная организация и функциональное зонирование территории.

Основные направление градостроительного развития сельского поселения Старосуллинский сельсовет базируются на основных положениях Федеральных целевых программ, комплексном анализе территории, современных тенденциях развития сельского поселения, природных и  культурно-исторических особенностях.

В настоящее время в Ермекеевском районе утверждена муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Основные цели и задачи программы:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Ермекеевского района;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Ермекеевского района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Ермекеевского района;

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях Ермекеевского района, в решении вопросов местного значения;

- формирование в Республики Башкортостан позитивного отношения к развитию сельских территорий Ермекеевского района.

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Ермекеевского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Ермекеевского района;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Ермекеевского района с помощью грантовой поддержки;

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Ермекеевского района.

Развитие планировочной структуры поселения предлагается на основе сложившейся организации территории с учетом дальнейшей организации качества среды жизнедеятельности,  взаиморазмещения таких составляющих, как – природные факторы, жилые образования, зоны общественного назначения, рекреационные, производственные, зоны инженерных и транспортных инфраструктур, а также инвестиционного потенциала территории сельского поселения.

Развитие сельского поселения Старосуллинский сельсовет предлагается осуществить за счет рационального использования территорий поселения, реконструкции, а также за счет освоения свободных территорий.

Проектом предусматривается дальнейшее благоустройство всех функциональных зон сельского поселения. Планировочные решения территориального планирования учитывают природный ландшафт местности – склоны, озелененные овраги и существующие зеленые насаждения, органично вписывая их в среду поселения.

Развитие жилищного строительства включает в себя размещение площадок под личное подсобное хозяйство, с обеспеченной дорожной сетью, инженерными коммуникациями, благоустройством и озеленением для повышения комфортности проживания, с учетом всех норм и требований.

Основные площадки под развитие малоэтажного жилищного строительства проектом предлагается разместить в южной части с. Старые Сулли (12 земельных участков), в северо – восточной и юго-западной части с. Новые Сулли  (6 земельных участка - первая очередь, 30 земельных участка – расчетный срок). Предусмотрено строительство 1-2 этажных одноквартирных индивидуальных жилых домов на земельных участках площадью 0,2 - 0,28 га.

Производственные объекты и объекты агропромышленного комплекса  сельского поселения Старосуллинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район планировочно сосредоточены: в юго-западной и центральной части  с. Старые Сулли - ООО «УРАЛ»   (выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур) и   в юго-западной и южной части в с. Новые Сулли - ООО «Новые Сулли» (выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур) - предлагаются к совершенствованию и развитию в плане производственного  обеспечения.

3.2. Проектные социально – экономические параметры развития населенного пункта.

3.2.1. Предложения по усилению экономической базы.

Экономическая политика района должна быть направлена на достижение главной цели  - обеспечение устойчивого экономического роста и повышение благосостояния населения. Уровень развития социальной сферы района во многом зависит от тенденций изменения экономического потенциала. Ведущее место в нем занимают  предприятия промышленности  - сельское хозяйство, животноводство и малое предпринимательство.

Главная задача местных органов власти в создании экономического роста заключается в сохранении производственно – технологического потенциала района, привлечение инвестиционных проектов, организации новых производств.

Учитывая планы дальнейшего наращивания объемов жилищного строительства, потребуется создание предприятий строительного профиля - освоение производства ряда стройматериалов деревообрабатывающей группы.

В сельском хозяйстве основными производителями сельскохозяйственной продукции останутся общественные хозяйства, и личные подсобные хозяйства граждан. Прирост реальных денежных доходов населения будет происходить за счет увеличения заработной платы и доходов от личного подсобного хозяйства.

Развитие малого предпринимательства во всех секторах экономики района увеличит численность и занятость населения, увеличит объемы и повысит эффективность производства товаров и услуг.

Восстановление экономического потенциала района возможно также путем организации следующих производств:

- строительных материалов с использованием собственной базы природных  ископаемых,

- разнообразной продукции из мяса (колбасных изделий), из муки (хлебобулочных изделий), кумыса и молока на мини – предприятиях, рыбные хозяйства.

-    инструментов и материалов для сельхозработ, мебели.

Возможным резервом для организации новых рабочих мест предполагается и более глубокая переработка продуктов сельского хозяйства, например: выделка шкур животных, консервирование овощной и ягодной продукции, сбор и упаковка лекарственных растений.

В настоящем предлагается как размещение новых конкретных промышленных объектов, так и развитие принципиально важных направлений  экономики района, способствующих созданию новых рабочих мест.

Рост благосостояния жителей района, увеличение доходной части бюджета с учетом федеральных и республиканских дотаций, трансфертов и иных форм и методов помощи району, позволит успешнее решать задачи культурно – бытового, жилищного и иного социально - экономического развития населенного пункта.

    - Проектная численность населения.

Проектные предложения по численности населения в сельском поселении Старосуллинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район исходят из прогноза социально – экономической и демографической обстановки в Башкортостане на рассматриваемую перспективу:

- из существенного улучшения демографической ситуации в районе, повышению рождаемости будет способствовать рост доходов населения,

-  из наиболее благоприятной конъюнктуры в развитии основных отраслей поселения, способствующих созданию новых рабочих мест,

-  из возможного привлечения масштабных инвестиций в экономику сельского поселения,

Вследствие данного прогноза, численность населения поселения на расчетный срок возрастет до 848 чел.

3.2.3. Развитие рекреационно – оздоровительного комплекса.

Территория сельского поселения Старосуллинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан обладает большим природным потенциалом. Организация туристских маршрутов в рамках познавательного и экологического туризма позволит обеспечить дополнительными рабочими местами население сельского поселения, а также позволит реализовать рекреационный потенциал района.

Озеленение.   Озеленение, как система поселения в целом, так и отдельные элементы – парки, озелененные улицы – при рациональной организации оказывают существенное влияние на планировочную структуру поселения, и тесно связано с функциональным зонированием территории, - выполняет шумозащитные, ветрозащитные и пылезащитные функции, создает здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из создания парково – спортивной зоны, озеленения в поймах ручьев, улиц, территорий общественных зданий и производственных предприятий, организованного дополнительного озеленения путем посадки декоративного кустарника в виде групп и живой изгороди, а так же устройства газонов и цветников.

3.2.4. Прогноз объемов нового жилищного строительства.

Исходя из принятой средней обеспеченности к расчетному сроку 24 м2/чел, средний ежегодный ввод жилой площади (с учетом убыли) должен составить:

- в расчетный период (2034 г.): 848 чел.* 24 м2/чел. = 20,35 тыс. м2,

Реализация предусматриваемых объемов нового жилищного строительства для обеспечения потребностей постоянного населения сельского поселения потребует освоения под жилую застройку  порядка 10,96 га осваиваемых территорий до 2034 г.

Выполнение этой программы во многом зависит от принятых подходов к решению проблемы ускорения жилищного строительства на уровне местных органов власти всей республики и Ермекеевского района.

Одна из очевидных проблем – нехватка инженерно – подготовленных площадей для нового строительства, которая, на сегодняшний день, осуществима только за счет бюджетных средств Республики Башкортостан с привлечением внешних целевых займов для развития инфраструктуры.

    - Развитие социального и культурно – бытового обслуживания.

Для создания комфортной пространственной среды в населенных  пунктах, необходимо   обеспечить  функциональную  насыщенность   пространства  сельского поселения объектами общественного обслуживания.

На расчетный   срок   планируется   размещение в с. Старые Сулли и с. Новые Сулли детских садов-групп на 20 мест при школах и аптеки при ФАП. Между населенными пунктами сельского поселения, в 0,7 км от с. Новые Сулли, предлагается расположить кемпинг на 10 мест с магазином смешанного ассортимента (торговой площадью 50 кв.м.). Также в с. Новые Сулли запланирован магазин смешанного ассортимента (торговой площадью 50 кв.м.).

Перечень основных объектов обслуживания, предлагаемых к размещению в населенном пункте приведен в таблице 5.

Таблица 5. Основные объекты обслуживания,

предлагаемые к размещению в населенных пунктах

Старосуллинского сельского поселения

| № п/п | Наименование предприятия | Рекомендуемые районы размещения | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кемпинг на 10 мест с магазином смешанного ассортимента (торговой площадью 50 кв.м.) | В 0,7 км севернее от с. Новые Сулли. | Весь период |
| 2 | Магазином смешанного ассортимента (торговой площадью 50 кв.м.) | В юго-западной части с. Новые Сулли | Весь период |
| 3 | Детский сад на 20 мест | с. Старые Сулли, с. Новые Сулли. | Весь период |
| 4. | Аптека | с. Старые Сулли, с. Новые Сулли. | Весь период |

4. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов.

На основании п. 9.1.  ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 13 мая 2008 г. N 153 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ "ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует в соответствии со СП 59.13330.2012, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99. предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения.

На основании п. 9.2 ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 13 мая 2008 г. N 153 к объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан на территории сельского совета, относятся:

1) объекты общественно-делового (административные здания) и торгового центра с объектами культуры (зрительным залом, библиотекой, помещениями досуга), религиозными учреждениями, отделением банка и связи; многофункциональный торговый комплекс с предприятиями (кафе, магазинами продовольственных и непродовольственных товаров, предприятиями бытового обслуживания населения), ФАП;

2) магазины товаров повседневного спроса;

3) объекты и учреждения образования (школа, детский сад);

4) физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения;

5) аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, обеспечивают:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Строительство объектов соцкультбыта на территории населенного пункта необходимо вести с учетом потребности инвалидов, включая оборудование (пандусы, поручни и т.д.), организацию адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозала с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительных залах для колясочников, специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.).

5. Инженерно – транспортная инфраструктура.

5.1. Транспортная инфраструктура.

5.1.1. Улично – дорожная сеть.

Развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Старосуллинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район РБ должно стать одним из условий повышения уровня жизни и его социально – экономического развития.

Проектом предусмотрено благоустройство существующих проезжих частей за счет отсыпки улиц и устройство новых с асфальтированным покрытием, строительство тротуаров, модернизация уличного освещения и озеленение улиц.

Въезд в населенные пункты сельского поселения Старосуллинский сельсовет осуществляется с южной и с северной стороны по автодорогам внешнего направления.

Для проектируемых улиц поперечный профиль принят 20.0 - 25.0 м, ширина проезжей части -  7.0 - 10.0 м, тротуаров – 1,0 - 1.25 м. Схема поперечного профиля улиц приведена в приложении.

5.1.2. Транспорт.

В населенные пункты сельского поселения Старосуллинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район РБ предусмотрено движение рейсового автобусного маршрута.

Сеть сооружений, предназначенных для хранения и технического обслуживания автомобилей и других транспортных средств, намечена с учетом роста уровня автомобилизации.

Проектом предусматривается оборудование открытых автостоянок рядом с объектами общественно – делового назначения сельского поселения.

Для хранения индивидуального автотранспорта используются гаражи и открытые автостоянки на земельных участках усадебной застройки.

5.2. Развитие инженерной инфраструктуры.

5.2.1. Связь.

Телефонная связь. Настоящий раздел проекта выполнен в соответствии с техническими условиями №60 от 03.09.2014 г., №61 от 04.09.2014 г. выданными ОАО “Башинформсвязь” филиал  “Туймазинский МУЭС Ермекеевский РУС”.

Расчет перспективной потребности в основных телефонных номерах определяется по укрупненным показателям исходя из условий:

- установки одного телефона на жилой дом с резервом;

- количества телефонов в зданиях культурно – бытового назначения из расчета  20% от количества квартирных телефонов.

Телефонизацию проектируемой индивидуальной жилой застройки и общественно – деловой застройки в сельском поселении Старосуллинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район РБ осуществить от существующих коммуникаций ОАО “Башинформсвязь” филиал “Туймазинский МУЭС Ермекеевский РУС”. Линия связи до проектируемых объектов будет строиться заново от центральных АТС населенных пунктов.

5.2.2. Водоснабжение и водоотведение, пожаротушение.

Водоснабжение.

На  письмо исх. №1060 от 22.08.2014 г. технические условия подключения объектов к сетям коммунального водоснабжения для разработки проекта территориального планирования “Генеральный план сельского поселения  Старосуллинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан” ООО «УК Сель-Водоканал» Ермекеевского района Республики Башкортостан  не предоставлены.

На расчетный срок необходимо заложить строительство нового водопровода и строительство нового водозабора. В 2016 году в сельском поселении Старосуллинский сельский совет согласно муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Ермекеевского района Республики Башкортостан на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» планируется строительство уличного локального водопровода протяженностью 4,5 км на общую сумму 4,37 млн. руб.

Удельное среднесуточное  (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствие СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Результаты расчетов общего водопотребления для населенных пунктов сельского совета приведены в таблице №6.

Таблица 6. Удельное среднесуточное  (за год) водопотребление

на хозяйственно-питьевые нужды населения Старосуллинского сельского поселения

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел. | Норма водопотребления л/сут-чел. | Объем потребляемой воды на расчетный срок, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  | Qсут.ср. | Qсут.mах |
| с. Старые Сулли |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, ванными и местными водонагревателями | 344 | 392 | 230 | 90,2 | 108,2 |
| 2. | Расход воды на полив территории | -/- | -/- | 30 | 11,8 | 14,1 |
| 3. | Местное производство и неучтенные расходы, % | 15% | - | - | 15,3 | 18,3 |
| Итого: | 117,3 | 140,6 |
| с. Новые Сулли |
| 1. | Жилые дома с водопроводом, ванными и местными водонагревателями | 315 | 456 | 230 | 104,9 | 125,9 |
| 2. | Расход воды на полив территории | -/- | -/- | 30 | 13,7 | 13,7 |
| 3. | Местное производство и неучтенные расходы, % | 15% | - | - | 17,8 | 20,9 |
| Итого: | 136,4 | 160,5 |

Для обеспечения водоснабжением населенных пунктов Старосуллинского сельского совета, необходимо выполнить инженерно-гидрогеологические изыскания и разработать отдельный проект по водоснабжению и канализации населенных пунктов.

Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды в населенном пункте в соответствии с п.7.4. СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.»  - III.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды необходимо предусматреть санитарную охрану источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) - включает территорию водозабора, его назначение -защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) - включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м - в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране - гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения населенных пунктов и утверждаются в установленном порядке.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества»

Проектируемая система водоснабжения позволит обеспечить хозяйственно – питьевое водоснабжение в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально – бытовых предприятий, производственно – питьевые нужды промышленных предприятий, на которых по технологии производства требуется вода питьевого качества, а также поливку зеленых насаждений.

Водоотведение. В настоящее время сельское поселение Старосуллинский сельсовет не имеет централизованной канализации. Население индивидуальной жилой застройки пользуется надворными уборными. Канализование коммунально – бытовых, общественных зданий, а также дошкольного учреждения осуществить путем сброса бытовых стоков в выгребные ямы с последующим вывозом на полигон ТБО для обезвреживания и переработки вместе с твердыми бытовыми отходами методом полевого компостирования.

Пожаротушение. Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009  Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 178) (ред. от 09.12.2010).

с. Старые Сулли

Расчетные расходы воды на пожаротушение в расчетный срок –

(392 человека) – 5,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка – 10 л/сек, 2 пожара по 5,0 л/сек;

- общественные здания 1-5 тыс. м3 – 10 л/сек;

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетное количество пожаров – 2.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит – 108 м3+108 м3 +54 м3 = 270 м3

с. Новые Сулли

Расчетные расходы воды на пожаротушение в расчетный срок –

(456 человека) – 5,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка – 10 л/сек, 2 пожара по 5,0 л/сек;

- общественные здания 1-5 тыс. м3 – 10 л/сек;

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетное количество пожаров – 2.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит – 108 м3+108 м3 +54 м3 = 270 м3

Расчетные расходы воды на внутреннее пожаротушение зданий приняты по СП 10.13130.2009; СП 8.13130.2009 для общественных зданий - 2,5 л/сек х 2 струи.

Хранение противопожарного запаса предусмотреть в резервуарах.

Срок восстановления пожарного запаса не более 72 часов.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов уличной кольцевой сети, установка которых производится в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

5.2.3. Теплоснабжение.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предполагается осуществлять от автономных котельных малой мощности, работающих на природном газе низкого давления.

5.2.4. Газоснабжение.

Газоснабжение. Настоящий раздел проекта выполнен в соответствии с письмом о технической возможности подключения объекта к газораспределительным сетям №03-08-1278 от 05.09.2014 года, выданными филиалом "Газпром газораспределение Уфа" в г. Белебее.

Точка подключения проектируемой индивидуальной жилой застройки с. Старые Сулли - газопровод низкого давления ф159 мм ул. Центральная.

Точка подключения проектируемой индивидуальной жилой застройки с. Новые Сулли - газопровод низкого давления ф89 мм ул. Центральная, здание общественного назначения - кемпинг (на 10 мест) с магазином смешанного ассортимента газопровод высокого давления II категории ф114 мм (с. Новые Сулли - с. Старые Сулли).

Для получения технических условий необходимо включить в региональную программу газификации мероприятия по обеспечению технической возможности подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения выше указанных объектов капитального строительства.

Таблица 7. Годовой расход газа для проектируемых земельных участков в

сельском поселении Старосуллинский сельсовет

| № п/п | Название населенного пункта | Годовой расход газа |
| --- | --- | --- |
| 1. | с. Старые Сулли | 65,54 тыс.м3/год. |
| 2. | с. Новые Сулли | 208,6 тыс.м3/год. |

5.2.5. Электроснабжение. Молниезащита

Электроснабжение. Настоящий раздел проекта выполнен в соответствии с техническими условиями №БЭС/2.3-1721 от 28.08.2014 года, выданными ПО Белебеевские электрические сети ООО “Башкирэнерго”.

Потребителями электроэнергии в поселении являются:

- сектор индивидуальной жилой застройки,

- сектор малоэтажной многоквартирной жилой застройки,

- коммунальные потребители,

-  потребители агропромышленного комплекса.

с. Старые Сулли.

Электроснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки в с. Старые Сулли Ермекеевского района РБ возможно от шин 10 кВ ПС 35/10 кВ «Ст. Сулли» по ВЛ-10 кВ Ф-5 по 3 категории надежности.

с. Новые Сулли.

Электроснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки в с. Новые Сулли Ермекеевского района РБ возможно от шин 10 кВ ПС 35/10 кВ «Ст. Сулли» по ВЛ-10 кВ Ф-3 по 3 категории надежности.

Электроснабжение здания общественного назначения (кемпинг) в районе с. Новые Сулли Ермекеевского района РБ возможно от шин 10 кВ ПС 35/10 кВ «Ст. Сулли» по ВЛ-10 кВ Ф-3 по 3 категории надежности.

При этом предварительно необходимо:

- Выполнить проектирование и строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (далее ТП-10/0,4 кВ) с трансформаторами соответствующей мощности. Тип и количество ТП, мощность трансформаторов, типы другого необходимого оборудования и места установки ТП определить проектом.

- Выполнить проектирование и строительство ВЛ-10 кВ (ответвлении) от существующих ВЛ-10 кВ Ф-5 и Ф-3 ПС 35/10 кВ «Ст. Сулли» до проектируемых ТП-10/0,4кВ. Места ответвления (№ опор) от существующих ВЛ-10 кВ определить и согласовать с владельцем линии (ПО БЭС). Марку и сечение провода, протяженность линий, количество и тип опор и другого оборудования определить проектом. Трассы ВЛ-10 кВ выбрать с учетом рельефа местности и существующих коммуникаций.

- Исполнение сетей 0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемых ТП-10/0,4кВ до объектов энергопотребления определить проектом, согласно правилам и нормам.

- При подключении электроустановок и энергопринимающих устройств, которые могут повлиять на снижение качества электроэнергии, необходимо обеспечить установку фильтрокомпенсирующих устройств, исключающих ухудшение качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 13109-97 в точках присоединения к электрическим сетям сетевой организации.

- При проектировании электроснабжения объекта принять РКУ: район по гололёду V, по ветру III, минимальная температура воздуха -50 °С.

Данные технические условия не являются основанием для резервирования электрической мощности на центрах питания ООО «Башкирэнерго».

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность. Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории. Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений" (утв. Минэнерго СССР 12.10.1987).

5.2.6. Отходы производства и потребления.

В настоящее время сельское поселение Старосуллинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район РБ пользуется свалкой,   расположенной  на западе в 350 метров от с. Старые Сулли и несколькими несанкционированными свалками, расположенными вблизи населенных пунктов. Данная система обеспечения санитарно – гигиенических мероприятий не удовлетворяет потребностям поселения. Проектом предусматривается ликвидация существующих несанкционированных свалок.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Необходимо предусмотреть следующие мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования:

- организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигон;

- организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;

- селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Строительные отходы предлагается к утилизации на санкционированных местах захоронения.

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования приняты в соответствии с СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Объем образующихся отходов в населенных пунктах, с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения, на конец расчетного срока составит по Старосуллинскому сельскому около 254,4 тонн в год или 932,6 куб.м./в год- при норме накопления бытовых отходов на 1 человека в год 300 кг или 1,1 куб.м.

с. Старые Сулли – 117,6 т./год. или 431 куб.м./в год

с. Новые Сулли -136,8 т./год. или 501,6 куб.м./в год

Размер земельного участка в соответствии со СП 42.13330.2011  составляет 0,05 га на 1000 т. твердых бытовых отходов. Для захоронения указанных объемов ТБО необходим участок полигона площадью 0,013 га.

Предприятиям необходимо:

- выполнить проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов;

- хранить отходы в специально отведенных местах в герметичных контейнерах;

- заключить договора на вывоз отходов производства или договора со специализированными предприятиями на дальнейшую их утилизацию.

Частично отходы рекомендуется сортировать и отправлять на вторсырье потребителю, а оставшаяся часть отходов должна проходить процесс прессования, брикетирования с использованием современных технологий и захоронения.

Система сбора твердых и жидких бытовых отходов.

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их зашивания и разложения. В населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88 размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями (санитарным врачом). На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Твердые бытовые отходы вывозятся мусоровозным транспортом.

Для сбора жидких отходов в домовладениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим, а жидкие отходы вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом.

В задачу санитарной очистки территории кроме сбора входит и удаление отходов из всех жилых и общественных зданий, обезвреживание и хранение твердых бытовых отходов (ТБО), производство работ по летней и зимней уборке улиц с твердым покрытием, удаление жидких отходов, т.е.:

- сбор и удаление твердых бытовых отходов (ТБО) за пределы территории;

- сбор и удаление жидких отходов из зданий, не имеющих канализации;

- уборка улиц и площадей;

- удаление мусора из зданий общественной застройки (производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки).

Согласно республиканской целевой программе «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан» на 2011 - 2020 годы и в целях соблюдения норм статьи 13 Федерального закона «Об отходах производства   и   потребления»,   СанПиН   42-128-4690-88   «Санитарные   правила содержания    территорий    населенных    мест»    муниципалитеты    разрабатывают генеральные схемы очистки территорий населенных пунктов от коммунальных отходов.

Целевой программой предусмотрено совершенствование системы обращения с твердыми бытовыми отходами на территории Республики Башкортостан:

- подготовка к внедрению организованной системы обращения ТБО на территории Республики Башкортостан;

- проектирование и строительство объектов сбора и размещения ТБО на территории муниципальных образований РБ;

- создание условий для развития производств по использованию вторичных ресурсов на территории Республики Башкортостан с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

- улучшение санитарного и экологического состояния территории муниципальных образований Республики Башкортостан, в том числе ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов и рекультивация техногенных массивов.

Программа предусматривает проведение эксперимента по организации раздельного сбора ТБО во всех муниципальных районах и городских округах Республики Башкортостан. Администрацией муниципального образования в населенном пункте организует:

- раздельный сбор мусора на пищевой и непищевой;

- размещение контейнерных площадок для сбора и временного накопления твердых бытовых отходов, крупногабаритных и строительных отходов;

- разработку методических рекомендаций по установлению расчетных норм накопления отходов;

-	уточнение качественных и количественных характеристик ТБО для различных населенных пунктов и прогнозирование ситуации в сфере обращения ТБО для выработки стратегических планов на перспективу, для совершенствования тарифной политики.

Предлагаемая система предполагает сбор отходов с территории населенного пункта, с водоохранных зон и зон рекреации, расположенных на расстоянии не более 35 км от месторасположения полигона. Увеличение дачного расстояния в большинстве случаев нецелесообразно в связи со значительным ростом тарифа на услуги по вывозу отходов с мест их накопления и во избежание снижения надежности системы удаления отходов.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Вкон = Пгод*К1 / (t*V) где Пгод - годовое накопление, ТБО мЗ;

t - периодичность удаления отходов, (t =245 дней в году согласно СанПин 42-128-4690-88);

К1 - коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V - вместимость контейнера, 0,75 мЗ.

Для определения списочного числа контейнеров В кон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

На расчетный срок количество контейнеров по Старосуллинскому сельскому совету составит – 9 штук.

- число контейнеров объемом 0,75 мЗ для с. Старые Сулли

Вкон = 431 * 1,25 / (245*0,75) = 3 шт.

Вкон = 3 * 1,1 = 4 шт.

- число контейнеров объемом 0,75 мЗ для с. Новые Сулли

Вкон = 501,6 * 1,25 / (245*0,75) = 4 шт.

Вкон = 4 * 1,1 = 5 шт.

Скотомогильники.

На территории сельского поселения Старосуллинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район находится один скотомогильник с захоронением в яме на юго-западе с. Старые Сулли, который планируется ликвидировать и организовать в 200 метрах от него капитальный скотомогильник с биологической камерой.  Согласно п. 7.1.12. Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2008 N 10995) санитарно-защитная зона скотомогильников с захоронением в ямах 1000 метров (КЛАСС I), санитарно-защитная зона скотомогильников с биологической камерой 500 метров (КЛАСС II). В настоящее время юго-западная часть жилой застройки населенного пункта с. Старые Сулли попадает в радиус действия санитарно-защитной зоны ликвидируемого скотомогильника. В связи со строительством нового капитального скотомогильника с биологической камерой с санитарно-защитной зоной 500 метров, отрицательное влияние на жилую застройку прекратиться и отселение жителей, проживающих на территории санитарно-защитной зоны, не потребуется.

6. Охрана окружающей среды.

6.1 Мероприятия по охране окружающей среды.

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии районного центра. Большая часть предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды носит превентивный характер, что позволяет предотвратить ухудшение экологической обстановки при интенсивном градостроительном освоении.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства. Перспективное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного анализа современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения окружающей среды при изменении функциональной значимости участков территории.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Перспективное развитие производственной зоны предусмотреть с подветренной стороны по отношению к селитебным зонам. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для   отдыха   населения.   Предусматривается   благоустройство  и   приведение в соответствии с действующими регламентами состояния водоохранных зон и прибрежных жилых полос.

6.2 Охрана атмосферного воздуха.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, несанкционированные свалки. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают сернистый ангидрит, окислы азота, салку; от автотранспорта поступают, в основном окись углерода, углеводороды.

Для сокращения количества вредных выбросов в атмосферу проектом предлагается следующее:

-	устройство санитарно-защитного озеленения от объектов с классом опасности более III.

- в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения рекомендуется внедрение современного оборудования, предотвращающего загрязнение атмосферного воздуха на всех производственных и инженерных объектах в населенных пунктах Старосуллинского сельского совета, с использованием высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийный выброс;

- организация санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха, их благоустройство и озеленение. Санитарно-защитная зона предусмотренная генпланом от объектов на I очередь и расчетный срок от сельхоз. предприятий Старосуллинского сельского совета 100 м. - 300 м.:

- строгое     выполнение     санитарно-гигиенических     мероприятий     на сельскохозяйственных объектах;

-	отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла на природном газе;

- внедрение прогрессивных технологий на производствах;

- озеленение улиц, нагруженных транспортом;

-	озеленение санитарно-защитных зон промышленно-коммунальных объектов III-IV категории опасности;

-	ширина улиц в красных линиях запроектирована в зависимости от классификации улицы, что способствует созданию более комфортной шумовой среды.

Санитарно-защитные зоны от существующих объектов приведены в таблице № 7.

Таблица 8. Санитарно-защитные зоны от существующих объектов

в населенных пунктах сельского поселения Старосуллинский сельсовет

| № п/п | Местоположение | Наименование объектов | Класс вредности, размер СЗЗ (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Старые Сулли | Мельница. | IV, 100 м |
| 2. |  | Сельское кладбище. | V, 50 м |
| 3. |  | Скотомогильник захоронением в яме (ликвидируемый). | I, 1000 м |
| 4. |  | Скотомогильник с биологической камерой (строящийся). | II, 500 м |
| 5. |  | Фермы. | III,300 м |
| 6. |  | Полигон ТБО. | II, 500 м |
| 7. |  | Зерноток (ЗАВ). | III,300 м |
| 8. |  | Объект нефтедобычи (Станок-качалка). | I (по НПС), 200 м |
| 9. |  | МТМ | III,300 м |
| 10. | с. Новые Сулли | Объект нефтедобычи (Станок-качалка). | I (по НПС), 200 м |
| 11. |  | Фермы. | III,300 м |
| 12. |  | Сельское кладбище. | V, 50 м |
| 13. |  | Зерноток | III,300 м |
| 14. |  | МТМ | III,300 м |
| 15. |  | ДНС | I (по НПС), 200 м |
| 16. |  | Пилорама | III,300 м |

6.3 Мероприятия по охране водных объектов.

В целях улучшения санитарного состояния рек и ручьев и предотвращения загрязнения поверхностных вод территории проектом предусмотрена организация водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы. Ширина водоохранной зоны рек Мордовские Сулли и Татарские Сулли установлена в размере 100 метров. Прибрежные защитные полосы рек устанавливаются в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий и составляют 50 метров.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных,
отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями
растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство новых и расширение действующих промышленных и других предприятий и объектов, влияющих на качество воды, природные условия водоема и водоохраной зоны;

6) вырубка леса и кустарника, за исключением санитарных и рубок ухода;

7) размещение складов для хранения пестицидов и минеральных удобрений,
размещение баз и складов горюче-смазочных материалов, устройство взлетно-
посадочных полос.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

6.4. Мероприятия по охране и восстановлению почв.

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест.

К числу охранных мероприятий относится:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

- восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: разработке месторождений полезных ископаемых; прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов; ликвидации последствий загрязнения земель.

В целях защиты берегов прибрежные защитные полосы вдоль водотоков и водоемов предлагается к залужению и озеленению.

6.5 Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод.

1. Организация мониторинга подземных вод, в пределах максимально техногенно нагруженной территории района, включающей промышленные зоны, участки недропользования (групповые и одиночные водозаборы питьевых и минеральных вод) и др.

2. Организация на существующих полигонах ТБО систем мониторинга состояния грунтовых вод (создание контрольных колодцев или скважин в санитарно-защитной зоне полигона).

3. Сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;

4. Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов
воды, подаваемой потребителю.

6.6 Мероприятия по благоустройству и озеленению территорий

Наличие в селе зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Мероприятия по озеленению территории:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка  газонов  на  площадях,  не  занятых дорожным  покрытием,  для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

6.7 Акустическое загрязнение.

В связи с быстрорастущим количеством автомобилей, проблема защиты от автотранспортного шума становится все более актуальной.

Уменьшение шума можно достигнуть путем объезда населенных пунктов, регулированием состава и интенсивности автотранспортного потока, соблюдением скоростного режима и т.д. Полное соблюдение этих мер часто становится невозможным. Для защиты от шума проектом используются специальные градостроительные приемы на путях его распространения.

Рекомендуются следующие мероприятия по снижению шума на путях его распространения:

1) рациональная планировка и застройка проектируемой территории,
предусматривающая прокладку транзитных и грузовых магистралей за пределами
жилой зоны и мест отдыха;

2) организация необходимых территориальных разрывов между источниками
внешних шумов (автотрассой) и зонами, нормируемыми по шуму;

3) шумозащитное озеленение;

4) использование рельефа местности в качестве естественных природных экранов (выемки, насыпи, овраги).

7. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На  письмо исх. №1062 от 22.08.2014 г. исходные данные и требования, подлежащие учету по составлению задания для разработки раздела «Инженерно – технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проекта территориального планирования “Генеральный план сельского поселения Старосуллинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан” не предоставлены.

По материалам Схемы территориального планирования муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан, разработанной ЗАО «Ленинградский Промстройпроект», наиболее опасными метеорологическими явлениями природного характера на территории рассматриваемого поселения являются  грозы, сильные ветры, сильные дожди, град, метели, туманы, морозы, снегопады.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (аварии на сетях электро-, газо - и водоснабжения) также являются источниками техногенных чрезвычайных ситуаций. Подобные аварии создают существенные трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время года.

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговременным перерывам электроснабжения потребителей на обширных территориях.

Аварии в водопроводных сетях приведут к затоплению проезжей части дорог, падению давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой территории.

7.1.  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

В 2013 году в Ермекеевском районе была утверждена долгосрочная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе Ермекеевский район Республики Башкортостан до 2017 года». Программа будет реализована в период с 2013 до 2017 года без деления на этапы. В данную программу входят подпрограммы:

- «Пожарная безопасность жилищного фонда муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан на 2013-2017 годы»;

- «Пожарная безопасность образовательных учреждений муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан на 2013-2017 годы»;

- «Пожарная безопасность муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан на 2013-2017 годы»;

- «Обеспечение реализации долгосрочной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе Ермекеевский район Республики Башкортостан до 2017 года».

Основные цели и задачи программы:

- повышение безопасности населения и защищенности потенциально опасных объектов экономики от угроз природного и техногенного характера в муниципальном районе Ермекеевский район Республики Башкортостан;

- последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности объектов, защищенности граждан и организаций муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан от пожаров, предупреждение и смягчение их последствий, а также повышение степени готовности сил и средств подразделений противопожарной охраны;

- создание условий для обеспечения безопасного отдыха людей в местах массового отдыха населения на воде;

- снижение количества погибших на водных объектах муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан;

разработка организационно-правового механизма повышения социально-экономической эффективности функционирования мест массового отдыха населения на водных объектах; создание эффективной системы обучения населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде. Задачи: внедрение современных технологий защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

повышение защищенности потенциально опасных объектов экономики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; совершенствование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры регионального уровня системы государственного управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях; развитие системы обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в том числе с использованием региональной подсистемы общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей; развитие материально-технической базы и инфраструктуры объектов добровольной пожарной дружины муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан; совершенствования нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы обеспечения безопасности граждан на водных объектах в местах массового отдыха населения; создание в сельских поселениях муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан сети общественных спасательных постов, мест для безопасного купания и отдыха населения; совершенствование системы подготовки спасателей и населения района в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах и пропаганды безопасного поведения на них; развитие системы информационного обеспечения, пропагандистских мероприятий, разъяснительной работы с населением, реализация комплекса общих и специальных мер социального, информационного и организационного характера для обеспечения безопасности населения и предотвращения несчастных случаев на водных объектах муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан; обучение населения, прежде всего детей, плаванию, а также мерам безопасности и приемам спасания на воде; организация контроля за соблюдением на водных объектах мер безопасности и правил поведения при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей;

Предупреждение чрезвычайных ситуаций — это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а так же на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Основные принципы защиты населения и территорий от ЧС:

- мероприятия, направленные на предупреждение ЧС, а так же максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно.

- планирование и осуществление мероприятия по защите населения и территорий от ЧС проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения ЧС.

- объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий определяются исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств.

- ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти, на территориях которых сложилась ЧС.

По опыту ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, главным направлением в обеспечении безопасности населения и территорий должна стать планомерная работа по предупреждению ЧС, их оперативная локализация, а также максимальное ослабление возможных последствий.

Выявление предвестников опасности является эффективным средством предотвращения или сведения к минимуму риска возникновения опасности от ЧС.

Основные направления по предупреждению ЧС:

- Заблаговременное определение источников и условий возникновения ЧС, прогнозирование и оценка возможных их последствий.

- Планирование мероприятий по предотвращению или уменьшению вероятности возникновения ЧС, а также сокращению масштабов их последствий.

- Заблаговременное создание органов управления и надзора, предназначенных для осуществления контроля по предупреждению ЧС.

- Создание и подготовка сил, способных предотвратить ЧС на ранней стадии ее развития.

- Организация материально-технического обеспечения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Заблаговременными мерами по снижению последствий ЧС и уровня опасности для жизни населения являются:

- разработка генерального плана застройки населенного пункта и ведение градостроительства с учетом особенностей территории и отдельных площадок, подверженных действиям опасных и катастрофических явлений;

- рациональное размещение потенциально – опасных объектов с учетом возможных последствий в случае аварий для безопасности населения и окружающей среды;

- строительство зданий, сооружений, инженерных сетей и транспортных коммуникаций с заданными уровнями безопасности и надежности;

- мероприятия, обеспечивающие безаварийное функционирование потенциально опасных объектов;

- разработка комплексных мер защиты территории и объектов экономики от опасных природных явлений;

- разработка и осуществление региональных и местных планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- заблаговременное строительство специальных инженерных сооружений;

- мероприятия по санитарной охране территории поселения.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | с. Старые Сулли | с. Новые Сулли | Итого по населенным пунктам сельсовета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | Расчетный срок | 2014 г. | Расчетный срок | 2014 г. | Расчетный срок |
| 1. | Население | чел. | 344 | 392 | 312 | 456 | 656 | 848 |
| 2. | Территория |  |
|  | Всего в границах действующей и планируемой черты населенных пунктов | га | 170,55 | 171,45 | 148,52 | 169,63 | 319,07 | 341,08 |
| 2.1 | Жилая застройка, из нее: |  |
|  | - индивидуальная | га | 66,06 | 68,61 | 87,46 | 95,66 | 156,52 | 164,27 |
|  | - малоэтажная многоквартирная | га | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Общественно – деловая застройка | га | 1,78 | 1,78 | 0,91 | 1,14 | 2,69 | 2,92 |
| 2.3 | Территория производственных объектов | га | 0,87 | 0,87 | 2,13 | 2,13 | 3,0 | 3,0 |
| 2.4 | Территория рекреационного назначения | га | 30,69 | 30,69 | 8,57 | 13,87 | 39,26 | 44,56 |
| 2.5 | Территория сельскохозяйственного использования | га | 2,55 | 2,55 | - | - | 2,55 | 2,55 |
| 2.6 | Прочие территории | га | 68,60 | 68,73 | 49,45 | 56,83 | 118,05 | 125,56 |

8.Основные технико-экономические показатели (в черте населенных пунктов).

| 3. | Жилищный фонд |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. кв.м. | 16,45 | 17,65 | 13,70 | 17,30 | 30,15 | 34,95 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | эт. | 1 | 1-2 | 1 | 1-2 | 1 | 1-2 |
| 4. | Общественные здания, сооружения |  |
| 4.1 | Административное здание сельсовета | объект | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4.2 | Детское дошкольное учреждение | мест | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 40 |
| 4.3 | Средняя общеобразовательная школа | мест | 95 | 95 | 108 | 108 | 203 | 203 |
| 4.4 | Сельская библиотека | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4.5 | Учреждения здравоохранения (ФАП) | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4.6 | Клубы, СДК | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4.7 | Детские площадки | объект | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4.8 | Магазин смешанного ассортимента | объект | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.9 | Мечеть | объект | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4.10 | Кладбище | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

| 4.11 | Памятники участн. ВОВ | объект | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.12 | Кемпинг | объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |
| 5.1 | Протяженность улиц и дорог |  |
|  | - асфальтобетонное покрытие | км | 2,2 | 5,2 | 3,1 | 5,3 | 5,3 | 10,5 |
|  | - щебеночное | км | 2,6 | 0,4 | 1,6 | 0,5 | 4,2 | 0,9 |
|  | - грунтовое | км | 4,9 | 4,4 | 2,8 | 3,2 | 7,7 | 7,6 |
| 6. | Инженерная инфраструктура (протяженность) |  |
| 6.1 | Газопровод | км | 3,6 | 4,2 | 3,4 | 4,4 | 7,0 | 8,6 |
| 6.2 | Электричество | км | 8,3 | 8,6 | 9,4 | 10,2 | 17,7 | 18,8 |
| 6.3 | Водопровод | км | 1,8 | 4,3 | 0 | 4,5 | 1,8 | 8,8 |

8.1. Экспликация земель сельскохозяйственного назначения по видам угодий

| Наименование | Площадь | Ед.изм. |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь | 7776 | га |
| Сельскохозяйственные угодья | В том числе: | Пашня | 0,5 | га |
|  |  | Залежь | - | га |
|  |  | Сенокосы | - | га |
|  |  | Пастбища | 26,0 | га |
|  | Всего | 34,5 | га |
| Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд | - | га |
| Под древесно-кустарниковой растительностью | - | га |
| Под водой | - | га |
| Земли застройки | - | га |
| Под дорогами | 8,0 | га |

8.2. Планировочная структура и функциональное развитие территории сельского поселения.

Генеральным планом предусмотрено расширение селитебной территории сельского поселения, что происходит за счет перевода земель без категории в земли населенных пунктов.

8.3. Земли, резервируемые в соответствии с генеральным планом

| Вид использования земель | Площадь (га) | Текущее использование земель |
| --- | --- | --- |
| Перспективные территории под жилищное строительство | 9,10 | Прочие территории: с. Старые Сулли – 0,9 га, с. Новые Сулли – 8,2 га. |